## Slide 1: 2. Lecke - EV3 Színérzékelő
Csíkszereda RobotKlub 2024 - mARC NICHITIU - Africa Barber-Guerra

## Slide 2: Tanterv
Az „Introduction to Programming EV3 Curriculum” alapján, amit a Carnegie-Mellon Robotics Academy fejlesztett ki (https://www.cmu.edu/roboticsacademy/roboticscurriculum/index.html)
FLL City Shaper Challenge
              https://www.firstinspires.org/resource-library/fll/challenge/challenge-and-resources
Az MIT videója a PID Followers témájában: https://www.youtube.com/watch?v=4Y7zG48uHRo

## Slide 3: Mai célok:
Ismerje meg:
az EV3 színérzékelőt.
a színeket és a fény fizikai összetételét.
hogyan használhatja a színérzékelőt a robot megállítására egy vonalnál.
hogyan használhatja a színérzékelőt a robot vonal követésére.

## Slide 4: A Színérzékelő

## Slide 5: A Fény
  A fény elektromágneses hullámokból áll, mindegyiknek saját hullámhossza van.

## Slide 6: A Fény
  A fény (piros, zöld és kék) alapszínekre bontható.
  Amit látunk, az a tárgyak által visszavert (vagy az általuk kibocsátott) fény.
  A ceruza akkor piros, ha csak a vörös fényt veri vissza.
  A levelek zöldek, mert a zöld az egyetlen szín, amelyet visszavernek.

## Slide 7: Hogyan működik a színérzékelő
  A színek méréséhez az érzékelő méri a visszavert vörös, zöld és kék sugarak mennyiségét.
  Mindegyik szín a piros, zöld és kék szinek egyedi kombinációja.
Szin

## Slide 8: Hogyan működik a színérzékelő
  Az érzékelő azt is méri, hogy mennyire erős a visszavert fény.
  Ez a folyamat azt méri, hogy mennyire sötét (fekete/fehér koncentráció) az érzékelő előtti szín.
A visszavert fény intenzitása

## Slide 9: Példa: A daru feladat - M02
Cél: Menj a daruhoz, és engedd le a kék lógó blokkot a másik kék blokkra és mozdítsd a kék körbe.

## Slide 10: Megállás a fekete vonalnál – Algoritmus
❌
❌
❌
✅
Indítsa be a motorokat
  A robot a fekete vonal felé halad
Várja meg, amíg a látható szín fekete lesz
Miközben a robot előrehalad, a színérzékelő segítségével keressen fekete színt.
Ha megtalálja a fekete színt, álljon meg !

## Slide 11: Színérzékelő - kódolás
❌
❌
❌
✅
Szerkezet:
  Indítsa el az érzékelő objektumot/szenzor referenciáját:
    colorSensor = ColorSensor(Port.S3)
  Szerezzen információkat: .color(), .rgb(), .reflection()

## Slide 12: Színérzékelő - kódolás - Példa
❌
❌
❌
✅
Ha meg akarjuk tudni a visszavert fény intenzitását, akkor ezt írjuk:
colorSensor = ColorSensor(Port.S3)
refl = colorSensor.reflection()
print(refl)
Ezt mindjárt kipróbáljuk.

## Slide 13: Python - Elöl tesztelő ciklus - ‘While’
❌
❌
❌
✅
Azért elöltesztelő, mert a ciklus elején vizsgáljuk meg, hogy belépjünk-e a ciklusba. Ilyen a Python ‘while’-ciklusa.
while(állapot):
akció()
# ciklus vége
A ciklus akkor ér véget, amikor a feltétel hamis lesz.

## Slide 14: Python - Ciklus ‘While’ - Példa
❌
❌
❌
✅
a = 1
print(a)
while(a < 3):
a = a+1 # ‘a’ eggyel nő
print(a)
print("Kész; a = " + str(a))
Mi lesz az eredmény ?

## Slide 15: Python - Ciklus ‘While’ - Példa
❌
❌
❌
✅
Kimenet:
1
2
3
Done; a = 3
Program:
a = 1
print(a)
while(a < 3):
a = a+1 # ‘a’ eggyel nő
print(a)
print("Kész; a = " + str(a))

## Slide 16: Megállás a fekete vonalnál – Algoritmus
❌
❌
❌
✅
Indítsa be a motorokat
  A robot a fekete vonal felé halad
Várja meg, amíg a látható szín fekete lesz
Miközben a robot előrehalad, a színérzékelő segítségével keressen fekete színt.
We found black, lets look for white
Miközben a robot előrehalad, a színérzékelő segítségével keressen fehér színt.
Miközben a robot előrehalad, a színérzékelő segítségével keressen fekete színt.
Ha megtalálja a fekete színt, álljon meg !

## Slide 17: Tanító program a színérzékelőhöz
❌
❌
❌
✅
Kezdjük az érzékelő beindításával a 3-as porton.
# Initialize Color Sensor
colorS = ColorSensor(Port.S3)

## Slide 18: Tanító program a színérzékelőhöz
❌
❌
❌
✅
Most indítsa be a DriveBase-t a robot mozgásának vezérléséhez.
# Initialize Color Sensor
colorS = ColorSensor(Port.S3)
# Initialize motors
left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)
sofor = DriveBase(left_motor,right_motor,62.4,135)

## Slide 19: Tanító program a színérzékelőhöz
❌
❌
❌
✅
Adjon hozzá egy parancsot, amely megmondja a robotnak, hogy haladjon egyenesen előre.
# Initialize Color Sensor
colorS = ColorSensor(Port.S3)
# Initialize motors
left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)
sofor = DriveBase(left_motor,right_motor,62.4,135)
sofor.drive(150,0) # 150 mm/s speed, 0 turning (straight)

## Slide 20: Tanító program a színérzékelőhöz
❌
❌
❌
✅
Milyen feltételt kell ellenőrizni, hogy biztosan megtaláltuk-e a fekete vonalat ?
...
robot.drive(250,0) # 250 mm/s speed, 0 turning (straight)
import time
# while I have not yet found black
colorS.reflection() legyen nagyobb, mint 25% (kb.) !

## Slide 21: Tanító program a színérzékelőhöz
❌
❌
❌
✅
Adja hozzá a „while” ciklust. Minden iterációnál ellenőrizzük, hogy a színérzékelő fekete vonalat észlel-e. Ha igen, megállunk. Ha nem, akkor még egyszer belépünk a hurokba. A ciklusba egy time.sleep parancsot teszünk, hogy ne kérdezzük folyamatosan a robotot (az előrelépéshez idő kell). Ne felejtse el az import time parancsot kiadni a ciklus előtt.
...
sofor.drive(150,0) # 250 mm/s speed, 0 turning (straight)
import time
# while I have not yet found black
while(colorS.reflection() > 25):
time.sleep(0.01)

## Slide 22: Tanító program a színérzékelőhöz
❌
❌
❌
✅
Ha megtaláltuk a fekete színt, kilépünk a hurokból. Szólnunk kell a robotnak, hogy álljon meg!
...
sofor.drive(150,0) # 150 mm/s speed, 0 turning (straight)
# while I have not yet found black
while(colorS.reflection() > 25):
time.sleep(0.01)
sofor.drive(0,0)
sofor.stop()
# end of program.

## Slide 23: Tanító program a színérzékelőhöz
❌
❌
❌
✅
#!/usr/bin/env pybricks-micropython
from pybricks.hubs import EV3Brick
from pybricks.ev3devices import (Motor, TouchSensor, ColorSensor,InfraredSensor, UltrasonicSensor, GyroSensor)
from pybricks.parameters import Port, Stop, Direction, Button, Color
from pybricks.tools import wait, StopWatch, DataLog
from pybricks.robotics import DriveBase
from pybricks.media.ev3dev import SoundFile, ImageFile
import time
# Create your objects here.
ev3 = EV3Brick()
# Initialize Color Sensor
colorS = ColorSensor(Port.S3)
# Initialize motors
left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)
sofor = DriveBase(left_motor,right_motor,62.4,135)
sofor.drive(150,0) # 250 mm/s speed, 0 turning (straight)
# while I have not yet found black
while(colorS.reflection() > 25):
time.sleep(0.01)
sofor.drive(0,0)
sofor.stop()
# end of program.
Teljes program:

## Slide 24: A program tesztelése
❌
❌
❌
✅
Tesztelje a programját !

## Slide 25: Port View a barátod!!
❌
❌
❌
✅
A Port View a következőket mutatja:
  milyen motorok vagy érzékelők vannak csatlakoztatva, és milyen információkat szolgáltatnak az EV3-nak
  mely portokra csatlakoznak ezek a motorok és érzékelők
Hogyan találom meg a Port View-t ??
  Az EV3 modulon keresse meg az „Device Browser” > „Sensors” lehetőséget.
    A képernyőn megjelenik a robothoz csatlakoztatott érzékelők listája.
    Rájuk kattintva láthatjuk a továbbított értékeket és egyéb további információkat.

## Slide 26: Problémák
❌
❌
❌
✅
Tünet: A robot túl hamar megállt.
  Megoldás: Talán az érzékelő látott valami feketét, vagy egy vékony fekete vonalat az alapon. Kezdje azzal, hogy menjen előre, elég messzire ahhoz, hogy elhárítsa ez(eke)t az akadályo(ka)t, majd kezdje el keresni ismét a fekete vonalat.
Tünet: A robot nem állt meg a vonalnál.
  Megoldás: Lassabban haladjon, csökkentse a várakozási időt a hurokban, vagy módosítsa a küszöbértéket (eredetileg 25%).

## Slide 27: Alkalmazások
Sok vonal van a pályán.

## Slide 28: Alkalmazások
Követhetjük őket ?

## Slide 29: A vonalak követése – Bevezetés
Nem az egész vonalat követjük, hanem valamelyik szélét.
A papíron lévő összes fekete vonal mellett fehér vonalak vannak…

## Slide 30: A vonalak követése – Bevezetés
Mit lát a színérzékelő ? (A visszavert intenzitás tekintetében)
Az ábrán a rózsaszín nyíl azt mutatja, hová kell mennie a robotnak, hogy kövesse a fekete vonal felső szélét.

## Slide 31: A vonalak követése – Bevezetés
50%-nál - menjünk egyenesen előre - ideális helyzetben vagyunk.
100%-nál - a fehér területen vagyunk - forduljunk jobbra.
0%-nál - a fekete területen vagyunk - forduljunk balra.

## Slide 32: Vonalkövetés – Boole-algoritmus

## Slide 33: Vonalkövetés – Boole-algoritmus
import time
# Create your objects here.
ev3 = EV3Brick()
# Initialize motors
left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)
sofor = DriveBase(left_motor,right_motor,62.4,135)
# Initialize Color Sensor
colorS = ColorSensor(Port.S3)
sofor.drive(100,0) # 100 mm/s speed, 0 turning (straight)
# while I have not yet covered my distance
while(sofor.distance() < 400): # 400 mm = 40 cm
col = colorS.reflection() # measure
print(col)
if(col > 50): # on white
sofor.drive(100,5) # turn right
else: # on black
sofor.drive(100,-5) # turn left
time.sleep(0.01) # wait a little
sofor.drive(0,0)
sofor.stop()
# end of program.
Pythonban a kód a következő lenne (a kezdeti rész után):

## Slide 34: A program tesztelése
Tesztelje a programját !

## Slide 35: Problémák
Nagyon össze-vissza :(

## Slide 36: Vonalkövetés – Arány algoritmus
Javíthatjuk az algoritmust.
Ha közelebb vagyunk a vonal széléhez, akkor kevesebbet tudunk fordulni, mint távolabb a vonal szélétől.

## Slide 37: Vonalkövetés – Arány algoritmus

## Slide 38: Vonalkövetés – Arány algoritmus
import time
# Create your objects here.
ev3 = EV3Brick()
# Initialize motors
left_motor = Motor(Port.B)
right_motor = Motor(Port.C)
sofor = DriveBase(left_motor,right_motor,62.4,135)
# Initialize Color Sensor
colorS = ColorSensor(Port.S3)
sofor.drive(150,0) # 150 mm/s speed, 0 turning (straight)
kP = 1 # Proportional Constant
# while I have not yet covered my distance
while(sofor.distance() < 400): # 200 mm = 20 cm
col = colorS.reflection() # measure
sofor.drive(150,(col-50)*kP) # turn by err*kP
time.sleep(0.01) # wait a little
sofor.drive(0,0)
sofor.stop()
# end of program.
Pythonban a kód a következő lenne (a kezdeti rész után):

## Slide 39: A program tesztelése
Tesztelje a programját !

## Slide 40: Animáció - kP = 'P Gain'

## Slide 41: Problémák
A kanyar túl nagy és lassú :(
  A megoldás: növelje a kP-t !
A kanyar túl kicsi és gyors :(
  A megoldás: csökkenti a kP-t !

## Slide 42: Vonalkövetés – PD algoritmus
Fejlesszük tovább az irányítást !!
Ha lassabban változtatnánk az előrehaladás irányát, mi történne ?
Derivatív: egy mennyiség változása egy időintervallumban
  Használjuk !

## Slide 43: Vonalkövetés – PD algoritmus

## Slide 44: Vonalkövetés – PD algoritmus
Pythonban a kód a következő lenne (a kezdeti rész után):
# Initialize Color Sensor
colorS = ColorSensor(Port.S3)
robot.drive(250,0) # 250 mm/s speed, 0 turning (straight)
kP = 1 # Proportional Constant
kD = .1 # Derivative Constant
lastCol = 50 # middle
# while I have not yet covered my distance
while(robot.distance() < 200): # 200 mm = 20 cm
col = colorS.reflection() # measure
    cDiff = col-lastCol # get difference
      robot.drive(250,(col-50)*kP+cDiff*kD) # turn by err*kP+cDiff*kD
time.sleep(0.01) # wait a little
robot.drive(0,0)
robot.stop()
# end of program.

## Slide 45: A program tesztelése
Tesztelje a programját !

## Slide 46: Animáció - kD = ‘D Gain’

## Slide 47: Problémák
Nem változtatott semmi :(
  A megoldás: növelje a kD-t!
A robot nem képes elég gyorsan pályát váltani :(
  A megoldás: csökkentse a kD-t!

## Slide 48: Vége !
Itt az ideje a kérdéseknek.
Találkozunk legközelebb !